Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Казаков М.Б. __________________2014г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к концессионному соглашению в отношении объектов системы водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, в целях ремонтно-восстановительных работ на объектах системы водоснабжения.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Название объекта | Объект системы водоснабжения - водопроводная сеть: от 2 подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А; ул. Кирова; ул. Северная; ул. Чапаева; |
| Местонахождение объекта | Объект № 1: сети водопроводные: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, от 2 подъема Горняцкого водопровода до подъема 3А; Объект № 2: сети водопроводные: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский, ул. Кирова; сети водопроводные: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский, ул. Северная; Объект № 3: сети водопроводные: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский; ул. Чапаева. |
| Основание для выполнения ремонтно-восстановительных работ | Утвержденный комиссионный дефектный акт и смета на ремонтно-восстановительные работы |
| Заказчик ремонтно-восстановительных работ | Муниципальное образование «Шолоховское городское поселение», в лице Главы поселения М.Б. Казакова |
| Подрядная организация | Определяется по результатам настоящего конкурса |
| Вид работ | Ремонтно-восстановительные работы |
| Состав выполняемых работ | В составе ремонтно-восстановительных работ по объекту предусмотреть следующие виды работ: - замена арматуры, технологического оборудования; - замена, прочистка трубопроводов; - очистка колодцев и т.д. и т.п; - строительство водопровода. |
| Особые условия | - предусмотреть работу системы при выполнении ремонтно-восстановительных работ (отключение из работы объекта, трубопровода) |
| Основные технико-экономические показатели объекта | Объект 1: - протяженность трубопровода, 4700м; - начала трассы от дюкера р. Калитва х. Крутинский, Белокалитвинского р-на; от колодца п. Сосны, Белокалитвинского р-на; - окончание трассы - пересечения трассы Ростов-Волгоград; - диаметр трубопровода - 426 мм; - рабочее давление в 1,6Мпа; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения, 2 м Объект 2: - протяженность трубопровода, 700м; - начала трассы от ул. Социалистическая по ул. Северная; от ул. Социалистическая по ул. Кирова; - окончание трассы – ул. Комсомольская; - диаметр трубопровода - 100 мм; - рабочее давление в 1,6Мпа; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения, 2 м Объект 2: - протяженность трубопровода, 800м; - начала трассы от ул. Социалистическая по ул. Чапаева; - окончание трассы – ул. Молодежная; - диаметр трубопровода - 160 мм; - рабочее давление в 1,6Мпа; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения, 2 м |
| 10.Основные требования к строительным материалам, и технологическому оборудованию | Ремонтно-восстановительные работы по замене оборудования, трубопровода и запорной арматуры осуществлять без изменения технических характеристик. При работе использовать только сертифицированные в РФ строительные материалы и технологическое оборудование Ремонтно-восстановительные работы выполнить согласно действующим строительным нормам и правилам |

Согласовано:

Приложение № 2

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Казаков М.Б. __________________2014г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к концессионному соглашению в отношении объектов системы   водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, в целях ремонтно-восстановительных работ на объектах системы  водоотведения.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Название объекта | Объект системы водоотведения – разводящие сети канализации по ул. Северная; по ул. Октябрьская, по ул. Пушкина, коллектор от КНС «Восточная» до ТАБС-275 |
| Местонахождение объекта | Объект 1: Коллектор: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский, от КНС «Восточная» до ТАБС-275; Объект 2: Разводящие сети канализации: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский, ул. Северная; Объект 3: Разводящие сети канализации: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский, ул. Октябрьская; Объект 4: Разводящие сети канализации: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, р.п.Шолоховский, ул. Пушкина. |
| Основание для выполнения ремонтно-восстановительных работ | Утвержденный комиссионный дефектный акт и смета на ремонтно-восстановительные работы |
| Заказчик ремонтно-восстановительных работ | Муниципальное образование «Шолоховское городское поселение», в лице Главы поселения М.Б. Казакова |
| Подрядная организация | Определяется по результатам настоящего конкурса |
| Вид работ | Ремонтно-восстановительные работы |
| Состав выполняемых работ | В составе ремонтно-восстановительных работ по объекту предусмотреть следующие виды работ: - строительство и реконструкция канализационных коллекторов - очистка колодцев и т.д. и т.п. |
| Особые условия | - предусмотреть работу системы при выполнении ремонтно-восстановительных работ (отключение из работы объекта, трубопровода) |
| Основные технико-экономические показатели объекта | Объект 1: - протяженность сети, 4000 м; - начало трассы - КНС «Восточная» - окончание трассы - ТАБС-275 - диаметр трубопровода - 200мм; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения м. Объект 2: - протяженность – 350м.; - начало трассы - от ул. Социалистическая; - окончание трассы - до колодца проектируемой КНС Северная; - диаметр трубопровода – 200 мм; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения м. Объект 3: - протяженность – 900м.; - начало трассы - по ул. Октябрьская от ул. Социалистическая; - окончание трассы - по ул. Октябрьская до ул. Комсомольская - диаметр трубопровода – 200 мм; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения м. Объект 4: - протяженность – 500м.; - начало трассы - по ул. Пушкина от ул. Советская; - окончание трассы - по ул. Пушкина до дома № 50 ул. Пушкина и до ул. Островского; - диаметр трубопровода – 200 мм; - материал трубопровода – полиэтилен; - глубина заложения м. |
| 10.Основные требования к строительным материалам, и технологическому оборудованию | Ремонтно-восстановительные работы по замене оборудования, трубопровода и запорной арматуры осуществлять без изменения технических характеристик. При работе использовать только сертифицированные в РФ строительные материалы и технологическое оборудование Ремонтно-восстановительные работы выполнить согласно действующим строительным нормам и правилам |

Согласовано: